# Рекомендуемые замены аппаратов различных типов

# современными аппаратами серийно выпускаемыми

# НПО «ЭТАЛ»

электромагнитные пускатели,

электротепловые  реле,

реле времени

промежуточные реле

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нижеприведенные таблицы являются рекомендательными при замене пускателей и реле  различных типов на аппараты выпускаемые НПО ”ЭТАЛ”.

# Необходимо обратить внимание на следующее:

# при необходимости иметь в схеме другое количество свободных контактов, возможно использование пускателей без приставок ПКЛ, указанных в таблицах, или с другими типами приставок;

# при замене электротепловых реле, необходимо обязательно уточнять номинальный ток несрабатывания и по нему выбирать тип реле РТЛ;

# заменяемые пускатели могут иметь отличия по степени защиты, номинальному току, электрической схеме соединения;

# заменяемые пускатели могут иметь отличия по габаритам, массе, установочным размерам. Как правило, это не является существенным. Однако, в случае необходимости оставить установочный размер без изменения, возможно применение специальной переходной скобы, которая поставляется отдельно, название которой указано в соответствующей графе.

# для точного выбора необходимо пользоваться техническими условиями на аппараты;

# при замене реле РВП72 необходимо уточнить диапазон выдержки времени для выбора нужного типа пневматической приставки ПВЛ;

# реле РТЛ и приставки ПКЛ и ПВЛ, указанные в графе “Тип пускателя ПМЛ”, поставляются отдельно и устанавливаются на пускатели и реле РПЛ потребителем.

| П6 | ПМЛ |
| --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| П6-111 | 10 | 1з | ПМЛ-1100 | 10 | 1з |  |
| П6-112 |  | 1з | ПМЛ-1100+РТЛ-1 |  | 1з |  |
| П6-113 |  | 2з | ПМЛ-1501 |  | 2з |  |
| П6-121 |  | 1з | ПМЛ-1140 |  | 1з |  |
| П6-122 |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| П6-123 |  | 2з | ПМЛ-1541 |  | 2з |  |
| П6-131 |  | 1з | ПМЛ-1110 |  | 1з |  |
| П6-132 |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| П6-133 |  | 2з | ПМЛ-1511 |  | 2з |  |

| ПМЕ | ПМЛ |
| --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| ПМЕ-011М | 6,3 | 1з | ПМЛ-1100 | 10 | 1з |  |
| ПМЕ-012М |  | 1з | ПМЛ-1100+РТЛ-1 |  | 1з |  |
| ПМЕ-021М |  | 1з | ПМЛ-1140 |  | 1з |  |
| ПМЕ-022М |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| ПМЕ-031М |  | 1з | ПМЛ-1110 |  | 1з |  |
| ПМЕ-032М |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| ПМЕ-041М |  | 1з+2р | ПМЛ-1101+ПКЛ-11 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-042М |  | 2р | ПМЛ-1101+РТЛ-1+ПКЛ-11 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-051М |  | 1з+2р | ПМЛ-1140+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-052М |  | 2р | ПМЛ-1210+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-061М |  | 1з+2р | ПМЛ-1110+ПКЛ11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-062М |  | 2р | ПМЛ-1210+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-071М |  | 1з+4р | ПМЛ-1100+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-072М |  | 4р | ПМЛ-1100+РТЛ-1+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-073М |  | 4р | ПМЛ-1501+2ПКЛ-11 |  | 2з+4р |  |
| ПМЕ-074М |  | 2р | ПМЛ-1501+РТЛ-1 |  | 2р |  |
| ПМЕ-081М |  | 1з+4р | ПМЛ-1140+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-082М |  | 4р | ПМЛ-1210+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-083М |  | 4р | ПМЛ-1541 |  | 2р+1з |  |
| ПМЕ-084М |  | 2р | ПМЛ-1611 |  | 2р+1з |  |
| ПМЕ-086М |  | 4р | ПМЛ-1220+ПКЛ-04 |  | 13+4р |  |
| ПМЕ-091М |  | 1з+4р | ПМЛ-1110+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-092М |  | 4р | ПМЛ-1210+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-093М |  | 4р | ПМЛ-1511 |  | 2р+1з |  |
| ПМЕ-094М |  | 2р | ПМЛ-1611 |  | 2р+1з |  |
| ПМЕ-096М |  | 4р | ПМЛ-1220+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-111 | 10 | 2з+2р | ПМЛ-1100+ПКЛ-22 | 10 | 3з+2р |  |
| ПМЕ-112 |  | 1з+2р | ПМЛ-1100+РТЛ-1+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-113 |  | 2з+2р | ПМЛ-1501+2ПКЛ-22* |  | 4з+6р |  |
| ПМЕ-114 |  | 2з+2р | ПМЛ-1501+РТЛ-1+2ПКЛ-22* |  | 4з+6р |  |
| ПМЕ-121 |  | 2з+2р | ПМЛ-1140+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-122 |  | 1з+2р | ПМЛ-1210+ПРКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-123 |  | 2з+2р | ПМЛ-1541 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-124 |  | 2з+2р | ПМЛ-1611 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-126 |  | 1з+2р | ПМЛ-1220+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-131 |  | 2з+2р | ПМЛ-1110+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-132 |  | 1з+2р | ПМЛ-1210+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-133 |  | 2з+2р | ПМЛ-1511 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-134 |  | 2з+2р | ПМЛ-1611 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-136 |  | 1з+2р | ПМЛ-1220+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-211 | 25 | 2з+2р | ПМЛ-2100+ПКЛ-22 | 25 | 3з+2р | ГРИФ.745425.032 |
| ПМЕ-212 |  | 1з+2р | ПМЛ-2100+РТЛ-1+ПКЛ-22 |  | 3з+2р | ГРИФ.745425.032 |
| ПМЕ-213 |  | 2з+2р | ПМЛ-2501+2ПКЛ-22* |  | 4з+6р | ГРИФ.745425.033 |
| ПМЕ-214 |  | 2з+2р | ПМЛ-2501+РТЛ-1+2ПКЛ-22* |  | 4з+6р | ГРИФ.745425.033 |
| ПМЕ-221 | 23 | 2з+2р | ПМЛ-2140+ПКЛ-22 | 25 | 3з+2р |  |
| ПМЕ-222 |  | 1з+2р | ПМЛ-2210+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-223 |  | 2з+2р | ПМЛ-2541 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-224 |  | 2з+2р | ПМЛ-2611 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-226 |  | 1з+2р | ПМЛ-2220+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-231 |  | 2з+2р | ПМЛ-2110+РТЛ-1+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-232 |  | 1з+2р | ПМЛ-2210+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-233 |  | 2з+2р | ПМЛ-2511 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-234 |  | 2з+2р | ПМЛ-2611 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-236 |  | 1з+2р | ПМЛ-2220+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |

# Примечание.* Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, используя при этом 2з+2р свободных блок - контактов.

# Пускатели ПМЕ-025М, 026М, 035М, 036М, 055М, 056М, 065М, 066М, 085М,

# 095М, 125, 135, 225, 235 аналогов ПМЛ не имеют.

| ПМ12 | ПМЛ |
| --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| ПМ12-010-100 | 10 | 1з | ПМЛ-1100 | 10 | 1з |  |
| ПМ12-010-100 |  | 3з | ПМЛ-1100+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-100 |  | 5з | ПМЛ-1100+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-110 |  | 1з | ПМЛ-1110 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-110 |  | 3з | ПМЛ-1110+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-110 |  | 5з | ПМЛ-1110+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-120* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-010-140 |  | 1з | ПМЛ-1140 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-140 |  | 3з | ПМЛ-1140+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-140 |  | 5з | ПМЛ-1140+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-150 |  | 1з | ПМЛ-1160М |  | 1з |  |
| ПМ12-010-150 |  | 3з | ПМЛ-1160М+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-150 |  | 5з | ПМЛ-1160М+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-160* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-010-200 |  | 1з | ПМЛ-1100+РТЛ-1 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-200 |  | 3з | ПМЛ-1100+РТЛ-1+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-200 |  | 5з | ПМЛ-1100+РТЛ-1+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-210 |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-210 |  | 3з | ПМЛ-1210+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-210 |  | 5з | ПМЛ-1210+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-220 |  | 1з | ПМЛ-1220 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-220 |  | 3з | ПМЛ-1220+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-220 |  | 5з | ПМЛ-1220+ПКЛ-40 |  | 5з |  |

| ПМ12-010-230 | 10 | 1з | ПМЛ-1230 | 10 | 1з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ12-010-230 |  | 3з | ПМЛ-1230+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-250 |  | 1з | ПМЛ-1160М+РТЛ-1 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-250 |  | 3з | ПМЛ-1160М+РТЛ-1+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-250 |  | 5з | ПМЛ-1160М+РТЛ-1+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-260 |  | 1з | ПМЛ-1220 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-260 |  | 3з | ПМЛ-1220+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-270 |  | 1з | ПМЛ-1230 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-270 |  | 3з | ПМЛ-1230+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-500 |  | 4з+2р | ПМЛ-1501+ПКЛ-40 |  | 4з+2р |  |
| ПМ12-010-500* |  | 6з+4р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-510 |  | 4з+2р | ПМЛ-1511+ПКЛ-40 |  | 5з+2р |  |
| ПМ12-010-520* |  | 4з+2р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-540 |  | 4з+2р | ПМЛ-1541+ПКЛ-40 |  | 5з+2р |  |
| ПМ12-010-550 |  | 4з+2р | ПМЛ-1561+ПКЛ-40 |  |  |  |
| ПМ12-010-550* |  | 6з+4р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-560* |  | 4з+2р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-600 |  | 4з+2р | ПМЛ-1501+РТЛ-1+ПКЛ-40 |  | 4з+2р |  |
| ПМ12-010-600* |  | 6з+4р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-610 |  | 4з+2р | ПМЛ-1611+ПКЛ-40 |  | 5з+2р |  |
| ПМ12-010-620 |  | 4з+2р | ПМЛ-1621+ПКЛ-40 |  | 5з+2р |  |
| ПМ12-010-640 |  | 4з+2р | ПМЛ-1611+ПКЛ-40 |  | 5з+2р |  |
| ПМ12-010-650 |  | 4з+2р | ПМЛ-1561+РТЛ-1+ПКЛ-40 |  | 4з+2р |  |
| ПМ12-010-650* |  | 6з+4р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-660 |  | 4з+2р | ПМЛ-1631+ПКЛ-40 |  | 5з+2р |  |
| ПМ12-025-100 | 25 | 1з | ПМЛ-2100 | 25 | 1з |  |
| ПМ12-025-101 |  | 1р | ПМЛ-2101 |  | 1р |  |
| ПМ12-025-110 |  | 1з | ПМЛ-2110 |  | 1з |  |
| ПМ12-025-120* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-025-140 |  | 1з | ПМЛ-2140 |  | 1з |  |
| ПМ12-025-150 |  | 1з | ПМЛ-2160М |  | 1з |  |
| ПМ12-025-151 |  | 1р | ПМЛ-2161М |  | 1р |  |
| ПМ12-025-160* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-025-220 |  | 1з | ПМЛ-2220 |  | 1з |  |
| ПМ12-025-260* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-025-501 |  | 2р | ПМЛ-2501 |  | 2р | ГРИФ.745428.037 |
| ПМ12-025-511 |  | 2р | ПМЛ-2511 |  | 2р |  |
| ПМ12-025-551 |  | 2р | ПМЛ-2561М |  | 2р |  |
| ПМ12-025-561* |  | 2р |  |  |  |  |
| ПМ12-025-611 |  | 2р | ПМЛ-2611 |  | 2р |  |
| ПМ12-025-621 |  | 2р | ПМЛ-2621 |  | 2р |  |
| ПМ12-040-112 | 40 | 1з | ПМЛ-3110 | 40 | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-122* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-040-132* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-040-142 |  | 1з | ПМЛ-3140 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-152 |  | 1з | ПМЛ-3100 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-202 |  | 1з | ПМЛ-3100+РТЛ-2 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-212 |  | 1з | ПМЛ-3210 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-222 |  | 1з | ПМЛ-3220 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-232 | 40 | 1з | ПМЛ-3230 | 40 | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-242 |  | 1з | ПМЛ-3210 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-512 |  | 2з | ПМЛ-3510 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-522* |  | 2з |  |  |  |  |
| ПМ12-040-532* |  | 2з |  |  |  |  |
| ПМ12-040-542 |  | 2з | ПМЛ-3540 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-552 |  | 2з | ПМЛ-3500 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-602 |  | 2з | ПМЛ-3500+РТЛ-2 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-612 |  | 2з | ПМЛ-3610 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-622 |  | 2з | ПМЛ-3620 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-632 |  | 2з | ПМЛ-3630 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-642 |  | 2з | ПМЛ-3610 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-063-100 | 63 | 1з+1р | ПМЛ-4100 | 63 | 1з+1р |  |
| ПМ12-063-150 |  | 1з+1р | ПМЛ-4100 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-063-500 |  | 2з+2р | ПМЛ-4500 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-063-550 |  | 2з+2р | ПМЛ-4500 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-125-100 | 125 | 2з+2р | ПМЛ-5101 | 125 | 2з+2р |  |
| ПМ12-125-500 |  | 4з+4р | ПМЛ-6501 |  | 4з+4р |  |

# Примечание. * Аналог отсутствует.

| ПМА | ПМЛ |
| --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| ПМА-3100 | 40 | 2з+2р | ПМЛ-3100+ПКЛ-11 | 40 | 2з+2р | ГРИФ.745425.035 |
| ПМА-3102* |  | 2з+2р | ПМЛ-3100+ПКЛ-11 |  | 2з+2р | ГРИФ.745425.035 |
| ПМА-3110 |  | 2з+2р | ПМЛ-3140+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3120 |  | 2з+2р | ПМЛ-3110+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3200 |  | 2з+2р | ПМЛ-3100+РТЛ-2+ПКЛ-11 |  | 2з+2р | ГРИФ.745425.035 |
| ПМА-3210 |  | 2з+2р | ПМЛ-3210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3230 |  | 2з+2р | ПМЛ-3220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3240 |  | 2з+2р | ПМЛ-3220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3250 |  | 2з+2р | ПМЛ-3230+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3260 |  | 2з+2р | ПМЛ-3230+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3300 |  | 4з+2р | ПМЛ-3561ДМ+2ПКЛ-11** |  | 2з+4р | ГРИФ.745425.033 |
| ПМА-3300 |  | 4з+2р | ПМЛ-3500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р | ГРИФ.745425.034 |
| ПМА-3310 |  | 4з+2р | ПМЛ-3540+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3320 |  | 4з+2р | ПМЛ-3510+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3400 |  | 4з+2р | ПМЛ-3500+РТЛ-2+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р | ГРИФ.745425.034 |
| ПМА-3410 |  | 4з+2р | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3420 |  | 4з+2р | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3500 |  | 4з+2р | ПМЛ-3500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р | ГРИФ.745425.034 |
| ПМА-3510 |  | 4з+2р | ПМЛ-3540+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3520 |  | 4з+2р | ПМЛ-3510+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3600 |  | 4з+2р | ПМЛ-3500+РТЛ-2+2ПКЛ-1** |  | 4з+4р | ГРИФ.745425.034 |
| ПМА-3610 |  | 4з+2р | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3620 |  | 4з+2р | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4100 | 63 | 2з+2р | ПМЛ-4100+ПКЛ-11 | 63 | 2з+2р |  |
| ПМА-4110 |  | 2з+2р | ПМЛ-4140+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4120 |  | 2з+2р | ПМЛ-4110+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4200 |  | 2з+2р | ПМЛ-4100+РТЛ-2+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4210 |  | 2з+2р | ПМЛ-4210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4220 |  | 2з+2р | ПМЛ-4210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4230 |  | 2з+2р | ПМЛ-4220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4240 |  | 2з+2р | ПМЛ-4220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4250 |  | 2з+2р | ПМЛ-4230+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4260 |  | 2з+2р | ПМЛ-4230+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4300 |  | 4з+2р | ПМЛ-4500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4310 |  | 4з+2р | ПМЛ-4540+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4320 |  | 4з+2р | ПМЛ-4510+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4400 |  | 4з+2р | ПМЛ-4500+РТЛ-2+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4410 |  | 4з+2р | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4420 |  | 4з+2р | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4500 |  | 4з+2р | ПМЛ-4500+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4510 |  | 4з+2р | ПМЛ-4540+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4520 |  | 4з+2р | ПМЛ-4510+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4600 |  | 4з+2р | ПМЛ-4500+РТЛ-2+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4610 |  | 4з+2р | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4620 |  | 4з+2р | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-5100 | 100 | 4з+2р | ПМЛ-5102 | 125 | 3з+3р |  |
| ПМА-5102 |  | 4з+2р | ПМЛ-5102 |  | 3з+3р |  |
| ПМА-5500 |  | 8з+4р | ПМЛ-5502*** |  | 6з+6р |  |
| ПМА-5502 |  | 8з+4р | ПМЛ-5502*** |  | 6з+6р |  |
| ПМА-6100 | 160 | 4з+2р | ПМЛ-6102 | 160 | 3з+3р |  |
| ПМА-6102 |  | 4з+2р | ПМЛ-6102 |  | 3з+3р |  |
| ПМА-6500 |  | 8з+4р | ПМЛ-6502*** |  | 6з+6р |  |
| ПМА-6502 |  | 8з+4р | ПМЛ-6502*** |  | 6з+6р |  |

Примечание. * ПМА-3100(3102) Uн=380(660) В. Для остальных типов ПМА аналогично.

# ** Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, используя при этом 2з+2р свободных блок - контактов.

# Пускатели ПМА-3130,3140,3150,3160,4130,4140,4150,4160 аналогов ПМЛ не имеют.

# *** Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, используя при этом 2з+2р свободных блок - контактов.

| ПАЕ | ПМЛ |
| --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| ПАЕ-311 | 40 | 2з+2р | ПМЛ-3100+ПКЛ-11 | 40 | 2з+2р |  |
| ПАЕ-312 |  | 2з+2р | ПМЛ-3100+РТЛ-2+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-313 |  | 2з | ПМЛ-3500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПАЕ-314 |  | 2з | ПМЛ-3500+РТЛ-2+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПАЕ-321 |  | 2з+2р | ПМЛ-3140+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-322 |  | 2з+2р | ПМЛ-3210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-323 |  | 2з | ПМЛ-3540+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-325* |  | 2з+2р |  |  |  |  |
| ПАЕ-326 |  | 1з+2р | ПМЛ-3220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-331 |  | 2з+2р | ПМЛ-3110+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-332 |  | 2з+2р | ПМЛ-3210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-333 |  | 2з | ПМЛ-3510+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-334 |  | 2з | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-335* |  | 2з+2р |  |  |  |  |
| ПАЕ-336 |  | 1з+2р | ПМЛ-3220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-411 | 63 | 2з+2р | ПМЛ-4100+ПКЛ-11 | 63 | 2з+2р |  |
| ПАЕ-412 |  | 2з+2р | ПМЛ-4100+РТЛ-2+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-413 |  | 2з | ПМЛ-4500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПАЕ-414 |  | 2з | ПМЛ-4500+РТЛ-2+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПАЕ-421 |  | 2з+2р | ПМЛ-4140+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-422 |  | 2з+2р | ПМЛ-4210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-423 |  | 2з | ПМЛ-4540+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-424 |  | 2з | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-425* |  | 2з+2р |  |  |  |  |
| ПАЕ-426 |  | 1з+2р | ПМЛ-4220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-431 |  | 2з+2р | ПМЛ-4110+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-432 |  | 2з+2р | ПМЛ-4210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-433 |  | 2з | ПМЛ-4510+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-434 |  | 2з | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-435* |  | 2з+2р |  |  |  |  |
| ПАЕ-436 |  | 1з+2р | ПМЛ-4220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |

# Примечание. * Аналог отсутствует.

# ** Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, использовав при этом 2з+2р свободных блок - контактов.

| Тип реле | Iн, А / Кол-во исполнений по диапазону регу- лирования Iн.несраб | Iн.пуска- теля, А | Тип реле | Iн, А / Кол-во исполнений по диапазону регу- лирования Iн.несраб | Iн.пуска- теля, А | Тип пус- кателя с кот.исп. реле * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРН-10А | 3,2 / 11 | 10 | РТЛ-1000 | 25 / 14 | 10 | ПМЛ-1000 |
| ТРН-10 | 10 / 14 | 10 | РТЛ-1000 | 25 / 14 | 10 | ПМЛ-1000 |
| ТРН-25 | 25 / 8 | 25 | РТЛ-1000 | 25 / 14 | 25 | ПМЛ-2000 |
| ТРН-40 | 40 / 6 | 40 | РТЛ-2000 | 80 / 6 | 40 | ПМЛ-3000 |
| ТРП-60 | 60 / 6 | 63 | РТЛ-2000 | 80 / 6 | 63 | ПМЛ-4000 |
| РТТ-1 | 25 / 22 | 10 | РТЛ-1000 | 25 / 14 | 10 | ПМЛ-1000 |
|  | 25 / 22 | 25 |  |  | 25 | ПМЛ-2000 |
| РТТ-2 | 80 / 10 | 40 | РТЛ-2000 | 80 / 6 | 40 | ПМЛ-3000 |
|  | 80 / 10 | 63 |  |  | 63(80) | ПМЛ-4000 |

Примечание. * Возможно использование реле РТЛ-1000 и РТЛ-2000 с другими типами пускателей, при этом необходимо дополнительно заказывать клеммники КРЛ-1 и КРЛ-2.

| РВП |  | РПЛ |
| --- | --- | --- |
| Тип реле | Диапазон выдержки времени, с | Число и род контактов | Род выдержки времени | Тип аппаратов НПО "ЭТАЛ" | Диапазон выдержки времени, с | Число и род контактов |
|  |  | С выдержкой времени | Без выдержки времени |  |  |  | С выдержкой времени | Без выдержки времени |
| РВП-72-3121 | 0,4-180 | 1з+1р | нет | С выдержкой при включении | РПЛ+ПВЛ11 РПЛ+ПВЛ12 РПЛ+ПВЛ13 РПЛ+ПВЛ14 | 0,1-30 10-180 0,1-15 10-100 | 1з+1р | 4з* 3з+1р* 2з+2р* |
| РВП-72-3122 |  |  |  | С выдержкой при отключении | РПЛ+ПВЛ21 РПЛ+ПВЛ22 РПЛ+ПВЛ23 РПЛ+ПВЛ24 | 0,1-30 10-180 0,1-15 10-100 |  |  |
| РВП-72-3221 |  |  | 1з+1р | С выдержкой при включении | РПЛ+ПВЛ11 | 0,1-30 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ12 | 10-180 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ13 | 0,1-15 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ14 | 10-100 |  |  |
| РВП-72-3222 |  |  |  | С выдержкой при отключении | РПЛ+ПВЛ21 | 0,1-30 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ22 | 10-180 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ23 | 0,1-15 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ24 | 10-100 |  |  |
| РВП-72-3223 |  | 2з+2р | нет | С выдержкой при включении и отключении | РПЛ+ПВЛ11+ | 0,1-30 | 2з+2р | 8з* 6з+2р* 4з+4р* |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ12+ | 10-180 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ13+ | 0,1-15 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ14+ | 10-100 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ24 |  |  |  |

# *Число контактов реле РПЛ.

Тепловые реле на токи свыше 80 ампер НПО "ЭТАЛ", в данное время, не выпускаются. При необходимости использования теплового реле, вместе с пускателями 5 и 6 величин, на токи 125 и 160 ампер соответственно, возможно использовать следующие электротепловые реле:

- Для пускателя ПМЛ-5100 (125 А):

РТТ5-125-063 (46-63А);	 	РТТ-31; 50 А (42,5-57,5 А);

РТТ5-125-080 (58-80 А); 		РТТ-31; 63 А (53,5-72,5 А);

РТТ5-125-100 (74-100 А); 		РТТ-31; 80 А (68,0-92,0 А);

РТТ5-125-125 (93-125 А); 		РТТ-31; 100 А (85,0-115,0 А);

РТТ-31; 125 А (106,0-143,0 А).

- Для пускателя ПМЛ-6100 (160 А):

РТТ-31; 50 А (42,5-57,5 А); 		РТТ5-125-063 (46-63А);

РТТ-31; 63 А (53,5-72,5 А); 		РТТ5-125-080 (58-80 А);

РТТ-31; 80 А (68,0-92,0 А); 		РТТ5-125-100 (74-100 А);

РТТ-31; 100 А (85,0-115,0 А); 		РТТ5-125-125 (93-125 А);

РТТ-31; 125 А (106,0-143,0 А);

РТТ-31; 160 А (136,0-160,0 А).

Оба типа реле можно использовать как для ПМЛ-5100, так и для        ПМЛ-6100, т.е. реле необходимо выбирать по требуемому диапазону регулирования тока (диапазон указан в скобках).

Реле РТТ5-125 – производства Кашинского завода электроаппаратуры, реле РТТ-31 – Медногорского завода.

Установка реле предусматривается отдельно от пускателя. Соединение и монтаж производится гибкими проводниками соответствующего сечения с наконечниками.